СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БРАСЛЕТОВ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ «КЛИНГ»

Использование браслетов серии «АК» на штамповках:

Браслеты хорошо подходят к литым дискам из-за больших отверстий в литье. У штамповки отверстия небольшие и круглые. И именно из-за этого часть ремня, проходящая сквозь штамповку вдоль суппорта, принимает форму полумесяца.

Как избежать этого момента?

Складываем ремень пополам вдоль и склеиваем моментальным клеем (цианокрилат). В результате получится ремень более узкий (12мм) и потому не изгибающийся по форме отверстия штамповки.

Склеивать ремни пополам можно только после примерки на колёса. Потому что некоторую часть ремня (ту, которая проходит через замок) склеивать нельзя. Ремень должен зажиматься замком по всей ширине (25мм).

То есть - клеим только ту часть ремня, которая проходит сквозь штамповку.

Несмотря на то, что у штамповки очень маленькие отверстия, ремень клинга можно легко продеть сквозь штамповку. И поможет нам в этом люверс (отверстие с металлическим ободком в конце ремня браслета):

1. Правой рукой берём браслет за люверс и закидываем ремень за обратную сторону колеса.

2. Левой рукой со своей стороны колеса продеваем тягу (металлический штырь с крючком на конце) в отверстие штамповки.

3. Цепляем тягой люверс, и вытягивает ремень на себя.

Ремень плохо затянул – браслет потерял:

Цепь и ремень клинга должны стать частью колеса. Это значит, что они должны очень плотно облегать колесо. Нигде не должно быть слабины, ничего не должно болтаться. После затяжки клинга попробуйте сдвинуть цепь во все возможные стороны. Если цепь сдвигается, замок болтается – клинг надет неправильно. Ищите ошибку и перезатягивайте браслет. Особенно это касается машин с низкопрофильной резиной.

Не стесняйтесь со всей силы затягивать ремень клинга на колесе. Ремень выдерживает более 200кг (серия «АК») и более 2т веса (серия «АКС»). И лучше пусть порвётся во время затягивания, чем во время поездки. И не бойтесь перетянуть. Шина сделана из резины. Прожимая её цепью, вы вряд ли сможете продавить  насквозь 2 атмосферы. Следует опасаться только контакта между стальными частями браслета и литьём. Поэтому тут всего лишь важно правильно отцентрировать клинг на колесе.

Эластичные фиксаторы – очень важная часть браслета:

При установке браслетов обязательно заправляйте концы ремней под эластичные фиксаторы (чёрного цвета). Конец ремня должен быть максимально прижат к самому ремню. Угол наклона конца ремня играет большую роль в процессе фиксации. Как показали тесты, те из ремней, что не были заправлены в фиксаторы, разболтались, растянулись и браслеты повредились.

Не торопись. А то зароешься.

Если браслеты надеты, а машина крутит колёсами и всё равно стоит на месте – не стоит ругать клинги. Браслеты не виноваты. Им просто не за что зацепиться. Надо выезжать либо «раскачкой», либо повернуть колёса и выезжать другой траекторией. Правда всё это может и не помочь, если машина «лежит на пузе».

Браслеты – это не цепи:

Не пытайтесь ездить в браслетах по асфальту. Даже если он покрыт льдом. Если вы собираетесь ехать по пересечённой местности долгое время, то вам следует использовать цепи и внедорожные шины, а не браслеты. Браслеты предназначены для спасения, а не для развлечения.

Слабое звено:

Перед одеванием клинга на колесо внимательно осмотрите каждый браслет. Даже если одно звено цепи повреждено, браслет использовать нельзя. Порванная цепь может не только повредить машину, но и смертельно опасна для окружающих. Представьте, как с бешено вращающегося колеса слетает кусок цепи. То же касается ремня и замка.

Арки и размер колёс:

Малый просвет арки колеса и нестандартные колёса – повод серьёзно задуматься. Надетый на колесо браслет увеличивает от 3 до 5см высоту и ширину колеса. Заранее протестируйте браслеты на ровной поверхности грунтовой дороги. Если по прямой всё хорошо, выверните руль до упора влево и сделайте круг. Ничего не должно задевать за арку колеса.

Надо больше браслетов, хозяин.

Браслет на колесе – ударная нагрузка на трансмиссию. Правда, чем больше браслетов, тем меньше ударная нагрузка. Если стоит один браслет на колесе, то оно пробуксовывает, при этом раскручивается, доходит до браслета, бац – машина дёрнулась вперёд. Потом ещё. И ещё. Но, чем больше браслетов на колесе, тем мягче получаются удары. Колесо просто не успевает раскрутиться. Оптимальнее всего - 4 браслета на каждое ведущее колесо, ведь при этом количестве практически нет ударной нагрузки. Панически бояться ударной нагрузки не надо. Надо соблюдать баланс: если браслеты используются интенсивно и долго (например, забраться на крутой заснеженный склон), то лучше ставить по 3 или 4 клинга на каждое колесо. Если редко (например, разово выехать из ямы), то можно поставить по 1 или по 2 на каждое колесо.

Мокрые цепи ржавеют:

После использования обязательно сушите цепи. Если вы положите мокрые браслеты в багажник и забудете на неделю, то в местах повреждения оцинковки появится ржа. Не критично, но не эстетично. Ветошь, газета, мягкая бумага, сухой песок – избавят цепи от лишней губительной влаги. Если браслеты грязные – их можно помыть в любой подходящей ёмкости в мыльном растворе, а затем обязательно высушить. Места повреждения оцинковки можно зачистить наждачной бумагой и покрыть цинковым раствором из аэрозольного баллончика или средством восстановления покрытий с содержанием цинка. Например: «CRC ZINK AUT», «ZN-Грунт», «Fenom Stop Rust» (цинковая грунтовка).

Самостоятельный ремонт браслетов «Клинг»:

Отличительная приятная особенность браслетов «Клинг» – возможность самостоятельного ремонта и модификации. С помощью двух рожковых ключей на 13 (и ключа на 10 для серии АКС) вы можете самостоятельно разобрать и снова собрать браслеты. Таким образом, можно заменить повреждённые части цепей, ремни, или изменить длину и ширину браслетов.

Clingi.ru

Klingi.ru